## Slide 1
МАГНИТНО-ВАКУУМНАЯ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ПЛАСТИНА
Инженерный кейс: временная герметизация течи на нефтепроводах и резервуарах
РАЗРАБОТКА МАГНИТНОГО СРЕДСТВА ВРЕМЕННОЙ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СКВОЗНЫХ ТЕЧЕЙ
Архипов В.В., студент гр. Б3124-21.03.01стх, Политехнический институт ДВФУ
Notes: Здравствуйте! Тема моего доклада — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина, или сокращённо МВГП. Это устройство для временной герметизации сквозных течей на нефтепроводах и резервуарах. Я расскажу, почему эта задача актуальна, какие решения уже есть на рынке, какое устройство мы предлагаем, как оно работает и где проходят границы его применения.

## Slide 2: ЛЮБАЯ ТЕЧЬ — ЭТО ПОТЕРИ, ЭКОЛОГИЯ И РИСК ВЗРЫВА
АКТУАЛЬНОСТЬ
01
ПОТЕРИ НЕФТИ
Продукт уходит, пока течь не остановлена: каждая минута — прямые убытки
02
ЭКОЛОГИЯ
Загрязнение грунта и воды, штрафы и затраты на рекультивацию
03
ПРОСТОЙ
Перекачку останавливают или снижают давление до ремонта участка
04
ПОЖАР И ВЗРЫВ
Пары нефти в зоне течи: нужны быстрые и безыскровые средства
Нужен способ остановить течь за минуты — без сварки, огневых работ и ударного инструмента
Notes: Сначала об актуальности. Любая течь на нефтепроводе или резервуаре — это четыре проблемы сразу. Во-первых, прямые потери нефти. Во-вторых, загрязнение грунта и воды и связанные с этим штрафы. В-третьих, простой: перекачку останавливают или снижают давление. И в-четвёртых, пары нефти создают риск пожара и взрыва. Поэтому нужен способ остановить течь за минуты, без сварки и без ударного инструмента.

## Slide 3: ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ В ПРОЕКТЕ
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ЦЕЛЬ
Разработать магнитное устройство временной герметизации сквозных течей на нефтепроводах и резервуарах, которое ставится за минуты, без сварки и огневых работ, и позволяет контролировать герметичность до планового ремонта
1
Проанализировать существующие методы временной герметизации и рынок магнитных пластырей
2
Определить условия работы устройства на нефтепроводах и резервуарах
3
Разработать концепцию устройства и технологию его применения
4
Оценить силы прижима и определить область применения
5
Оценить экономическую эффективность устройства и проекта
6
Сформулировать ограничения и план дальнейшего развития
Notes: Цель проекта — разработать магнитное устройство временной герметизации, которое ставится за минуты, без сварки и огневых работ, и позволяет следить за герметичностью до планового ремонта. Для этого мы решаем шесть задач: анализируем существующие методы и рынок, определяем условия работы на трубопроводах и резервуарах, разрабатываем концепцию и технологию применения, оцениваем силы и область применения, считаем экономику и, наконец, формулируем ограничения и план развития.

## Slide 4: ДВА ОБЪЕКТА — ДВЕ РАЗНЫЕ ЗАДАЧИ
ОБЪЕКТЫ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Параметр | Трубопроводы | Резервуары РВС
Среда | нефть, нефтепродукты | нефть
Диаметр | DN 219–1220 мм | 10–60 м (стенка почти плоская)
Толщина стенки | 8–20 мм | 6–25 мм по поясам
Давление | до 6,3–10 МПа | ≈ 0,15 МПа у днища (ρgh)
Температура нефти | +5…+40 °C, до 60–80 °C при «горячей» перекачке | +5…+40 °C
Окружающая среда | −50…+40 °C | −50…+40 °C
Покрытие | краска 0,1–0,3 мм; ПЭ-изоляция 2–3,5 мм | краска 0,1–0,3 мм
6,3 МПа
трубопровод, рабочее давление
0,15 МПа
резервуар, давление у днища
в 40–60 раз
различаются давления
Notes: Устройство должно работать на двух объектах, и это две разные задачи. На трубопроводах диаметры от 219 до 1220 миллиметров, стенка 8–20 миллиметров, а давление на магистрали достигает 6,3–10 мегапаскалей. В резервуаре давление создаёт только столб нефти: у днища примерно 0,15 мегапаскаля. То есть давления различаются в 40–60 раз. Зато в резервуаре дефекты бывают крупнее, а стенка вертикальная. Температура нефти обычно до 40 градусов, окружающая среда — до минус 50.

## Slide 5: ЧЕМ СЕЙЧАС ЗАКРЫВАЮТ СКВОЗНЫЕ ОТВЕРСТИЯ
АНАЛИЗ РЫНКА
Решение | Принцип | Параметры | Главное ограничение
Чопик (РД 153-39.4-114-01) | Стальной конус забивают в отверстие | Отверстия до 8–12 мм | Удары; только малые круглые отверстия
Ремонтный хомут | Охватывает трубу, стягивается болтами | До 69–103 бар (TEAM, PLIDCO) | Только трубы, свой диаметр, доступ со всех сторон
Пластырь с прижимным болтом ЖБ-150 | Откидной болт через пробоину, диск с резиной | Отверстия до 120 мм | Не закрывает мелкие свищи и трещины
Магнитная оснастка (Магнетпатч, МГУ) | Магнитные блоки + конус или прокладка | Ø10 мм при 60 атм; до 50 атм | Магнит «прыгает»; ставят навстречу струе
Гибкий магнитный пластырь MAGNASEAL | Полиуретан с магнитами и ремнями | ≈ 1,7–2 бар | Только низкое давление
Пневмоподушки и манжеты Vetter | Надувная подушка или манжета | ≈ 1,5 бар; манжеты до 16 бар | Низкое давление, нужен источник воздуха
По открытым данным производителей и РД ПАО «Транснефть»; характеристики требуют уточнения у производителей
Notes: Теперь о том, что уже есть на рынке. На магистральных нефтепроводах по РД отверстия до 8–12 миллиметров забивают чопиками. Самое массовое решение для труб — ремонтный хомут, он держит до 100 бар, но только на трубе своего диаметра. Пластырь с прижимным болтом из судового аварийного имущества закрывает пробоины до 120 миллиметров. Есть магнитная оснастка, например мост-рамка Магнетпатч: отверстие 10 миллиметров при 60 атмосферах. Гибкие магнитные пластыри и пневмоподушки работают только при низком давлении.

## Slide 6: ГДЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ПРОИГРЫВАЮТ
АНАЛИЗ РЫНКА
УСТАНОВКА НАВСТРЕЧУ СТРУЕ
Струю нефти под давлением трудно перекрыть, работа опасна для персонала
МАГНИТ «ПРЫГАЕТ» НА МЕТАЛЛ
Устройство нельзя спозиционировать: удар о стенку, риск искры и травмы
ПОКРЫТИЕ — ЭТО ЗАЗОР
Краска и изоляция ощутимо снижают силу притяжения магнита
КРИВИЗНА ТРУБЫ
Жёсткие устройства — под один диаметр, гибкие держат малое давление
НЕТ КОНТРОЛЯ
Не видно, держит ли временная заплатка до планового ремонта
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Мороз до −50 °C, взрывоопасная зона, нефть разрушает часть резин
Ниша: устройство, которое можно примерить, затем включить, проверить и контролировать
Notes: Анализ показал шесть слабых мест. Устройство приходится ставить навстречу струе. Сильный магнит прыгает на металл, его невозможно аккуратно поставить, при ударе возможна искра. Краска и изоляция работают как зазор и снижают силу магнита. Жёсткие устройства подходят только под один диаметр. Нет контроля: никто не видит, держит ли заплатка. И наконец, мороз и взрывоопасная зона. Отсюда ниша: устройство, которое можно сначала примерить, потом включить, проверить и контролировать.

## Slide 7: МВГП: СНАЧАЛА ПРИМЕРИТЬ, ПОТОМ ВКЛЮЧИТЬ
ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ
Общий вид на трубе; жёлтые ремни — усиление для магистралей (режим Б)
1
Ставится выключенной
пластина свободно двигается и центрируется по течи
2
Вакуум проверяет прилегание
контур уплотнения сел плотно — только тогда включаем магниты
3
Переключаемые магниты
включаются рычагами: прижим без удара и искры
4
Полый конус и кран отвода
пока ставим, струя уходит через устройство в шланг
5
Контрольная полость с манометром
показывает, держит ли герметизация до ремонта
Notes: Наше решение — магнитно-вакуумная герметизирующая пластина. Главная идея: сначала примерить, потом включить. Пластину ставят на дефект с выключенными магнитами, она свободно двигается и центрируется. Затем ручным насосом создаётся вакуум: если он держится, контур уплотнения сел плотно. Только после этого рычагами включаются магниты — без удара. Пока пластину ставят, струя нефти уходит через полый конус и кран в шланг. А после установки манометр контрольной полости показывает, держит ли герметизация.

## Slide 8: ОДНО УСТРОЙСТВО — ДЛЯ ТРУБОПРОВОДА И РЕЗЕРВУАРА
ВНЕШНИЙ ВИД
Трубопровод — основной режим
радиусная пластина, 4 магнита и вакуум, без ремней
Резервуар РВС
плоское исполнение пластины на вертикальной стенке
Notes: Так устройство выглядит на объекте. Слева — трубопровод в основном режиме: радиусная пластина, четыре магнитных блока с рычагами, в центре нажимной винт и кран отвода, спереди манометр. Ремней здесь нет — магнитов и вакуума хватает для типичных свищей. Справа — то же устройство на стенке резервуара. Стенка почти плоская, поэтому пластина делается в плоском исполнении, а давление здесь всего около 0,15 мегапаскаля.

## Slide 9: ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПЛАСТИНА
КОНСТРУКЦИЯ
Узел | Назначение
Корпус-пластина | Немагнитный сплав, изогнута по радиусу трубы
Магнитные блоки ×4 | Поворотные, по углам, вне контуров уплотнения
Внутренний контур NBR | Держит давление нефти
Внешний контур NBR | Образует вакуумную полость
Контрольная полость | Вакуум при установке, контроль при работе
Полый конус и винт | Работает как чопик, но без ударов
Кран и шланг отвода | Уводят струю, пока ставят пластину
Уплотнители — маслобензостойкая и морозостойкая резина NBR
Notes: Посмотрим на устройство в разрезе. Корпус — немагнитная пластина, изогнутая по радиусу трубы. По углам стоят четыре поворотных магнитных блока. Снизу два контура уплотнения из маслобензостойкой резины: внутренний держит давление нефти, внешний образует вакуумную полость. Полость между ними сначала служит для вакуума, а потом для контроля. В центре полый конус с нажимным винтом: он работает как чопик, но вводится винтом, а не забивается. Сверху кран и шланг отвода.

## Slide 10: РАЗНЕСЁННЫЙ ВИД: ИЗ ЧЕГО СОБИРАЕТСЯ МВГП
СОСТАВ УСТРОЙСТВА
≈ 15 кг
масса комплекта; ставят 1–2 человека
Сменные конусы
под отверстия от 3 до 20 мм и плоская прокладка для трещин
Два исполнения
радиусное для труб D 219–1220 мм и плоское для РВС
Notes: На разнесённом виде видно, из чего собирается устройство. Внизу труба со свищом. На неё ложатся два контура уплотнения. Над ними полый латунный конус, который входит в отверстие. Дальше немагнитная пластина с окнами под полюса, на ней кран, нажимной винт и манометр. Сверху четыре магнитных блока. Масса комплекта — около 15 килограммов, его ставят один-два человека. Конусы сменные, а пластина выпускается в двух исполнениях — для труб и для резервуаров.

## Slide 11: ПЕРЕКЛЮЧАЕМЫЙ МАГНИТ И НЕМАГНИТНАЯ ПЛАСТИНА
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
ВЫКЛ → ВКЛ: ПОВОРОТ НА 90°
В положении ВЫКЛ поток замкнут в корпусе, при ВКЛ уходит в стенку трубы
ПОЧЕМУ ПЛАСТИНА НЕМАГНИТНАЯ
Стальная пластина замкнула бы поток на себя. Полюса выходят к трубе через окна
ВАКУУМ ≈ 1,4 кН
0,07 МПа × 200 см². Не основная сила, а проверка прилегания и предфиксация
Notes: Как сделать магнит выключаемым? Используем поворотный постоянный магнит, как в магнитных грузозахватах. В положении ВЫКЛ магнитный поток замкнут внутри корпуса, и пластина свободно двигается. Поворот рычагом на 90 градусов направляет поток в стенку трубы — появляется прижим. Электричество не нужно, что важно во взрывоопасной зоне. Сама пластина сделана немагнитной: стальная замкнула бы поток на себя. Вакуум даёт около 1,4 килоньютона — это немного, его главная задача — проверить прилегание.

## Slide 12: УСТАНОВКА ЗА СЕМЬ ШАГОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
1
ПОДГОТОВКА
Газоанализ, СИЗ, очистка зоны латунной щёткой
2
ПРИМЕРКА
Магниты ВЫКЛ, кран открыт, струя уходит в шланг
3
ВАКУУМ
Ручной насос: вакуум держится — контур сел плотно
4
МАГНИТЫ ВКЛ
Рычагами крест-накрест, без удара
5
ДОЖИМ
Нажимной винт вводит конус в отверстие
6
КРАН ЗАКРЫТ
Течь остановлена
7
КОНТРОЛЬ
Манометр полости: 0 — держит, растёт — подтекает
Без огневых работ и искрообразующего инструмента. На магистралях ≥ 4 МПа — дополнительно стяжной ремень (режим Б)
Notes: Установка занимает семь шагов. Сначала газоанализ, средства защиты и очистка зоны латунной щёткой. Затем примерка: магниты выключены, кран открыт, струя уходит в шланг. Ручным насосом создаём вакуум — если он держится, прилегание хорошее. Включаем магниты рычагами крест-накрест. Нажимным винтом вводим конус в отверстие. Закрываем кран — течь остановлена. Дальше по манометру контролируем: ноль — держит, давление растёт — подтекает. Огневые работы не нужны.

## Slide 13: ДО И ПОСЛЕ ВКЛЮЧЕНИЯ МАГНИТОВ
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫКЛ, кран открыт — примерка
рычаги поперёк, пластина двигается; струя уходит в ёмкость; насос создаёт вакуум
ВКЛ, кран закрыт — течь остановлена
рычаги вдоль трубы, конус дожат винтом, манометр контролирует полость
Notes: Здесь два ключевых момента установки. Слева — примерка: рычаги магнитов стоят поперёк, то есть магниты выключены, и пластину можно двигать. Кран открыт, нефть уходит по шлангу в ёмкость, а не бьёт в людей. Ручной насос создаёт вакуум. Справа — устройство установлено: рычаги повёрнуты вдоль трубы, магниты включены, конус дожат, кран закрыт, течь остановлена. Положение рычагов видно издалека, и это тоже элемент безопасности.

## Slide 14: СИЛА ПРИЖИМА: СКОЛЬКО НУЖНО И СКОЛЬКО ЕСТЬ
РАСЧЁТ
СКОЛЬКО НУЖНО (полый конус)
F треб = n · ( p·π·G²/4 + 2b·π·G·m·p )
G = d + b — средний диаметр контакта; b = 3 мм — ширина контакта резины; m = 1 — коэффициент прокладки; n = 2 — запас
СКОЛЬКО ЕСТЬ (4 магнита + вакуум)
F = N·F₀·k зазор·k стенка·k кривизна + F вак
N = 4; F₀ = 300 кгс на блок; k зазор = 0,7 (краска 0,3 мм), 0,15 (изоляция 3 мм); k стенка = 0,55–1,0; k кривизна = 0,85; F вак ≈ 1,4 кН
8,4 кН
РВС или магистраль со снятой изоляцией, стенка ≥ 10–12 мм
6,3 кН
надземная труба D 219–530 мм, стенка 8 мм
1,5 кН
магистраль, ПЭ-изоляция 3 мм не снята
Оценка порядка величин по типовым данным магнитных захватов и методике расчёта прокладок; уточняется моделированием и испытаниями
Notes: Теперь расчёт. Нужная сила для конуса складывается из давления нефти на площадь отверстия и силы обжатия резины, с запасом два. Имеющаяся сила — это четыре магнитных блока по 300 килограмм-сил с поправками на зазор, толщину стенки и кривизну, плюс вакуум. Получается: на резервуаре или на магистрали со снятой изоляцией — около 8,4 килоньютона, на надземной трубе с тонкой стенкой — 6,3, а если изоляцию толщиной 3 миллиметра не снимать — всего 1,5 килоньютона. Это оценка порядка величин, её нужно подтвердить испытаниями.

## Slide 15: КАКОЕ ОТВЕРСТИЕ ЗАКРЫВАЮТ МАГНИТЫ БЕЗ УСИЛЕНИЯ
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Chart: Давление в трубе, МПа
| 0,6 | 1,0 | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 6,3 | 8,0 | 10
РВС / магистраль без изоляции (8,4 кН) | 80 | 59 | 44 | 33 | 23 | 16 | 13 | 11
Надземная труба, стенка 8 мм (6,3 кН) | 68 | 49 | 36 | 27 | 19 | 13 | 10 | 8
Изоляция 3 мм не снята (1,5 кН) | 27 | 18 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0
13–16 мм при 6,3 МПа
Типичные коррозионные свищи 1–10 мм закрываются с запасом
РВС, 0,15 МПа: до ~150 мм
Ограничение — размер пластины, а не сила магнитов
Трещины (плоская прокладка)
20 мм — до ~4 МПа; 50 мм — до ~2,2; 100 мм — до ~1,3 МПа
Notes: На графике — максимальный диаметр отверстия, который пластина держит только на магнитах и вакууме, в зависимости от давления. При рабочем давлении магистрали 6,3 мегапаскаля это 13–16 миллиметров. Типичные коррозионные свищи — от 1 до 10 миллиметров, то есть они закрываются с запасом. На резервуаре давление низкое, и ограничивает уже размер пластины, а не магниты. Трещины тяжелее: 50-миллиметровая держится примерно до 2,2 мегапаскаля. А если изоляцию не снимать, устройство работает только до 1 мегапаскаля.

## Slide 16: КОГДА НУЖЕН УСИЛИТЕЛЬ — СТЯЖНОЙ РЕМЕНЬ
ОГРАНИЧЕНИЯ
Отверстие > 13–16 мм
при давлении 6,3 МПа и выше
Трещина > 20–50 мм
при давлении выше 2–4 МПа
Изоляция 2–3 мм не снята
магниты теряют 75–90 % силы
Страховка от отказа конуса
при 6,3 МПа на внутренний контур — ≈ 26 кН
Гидроудары и вибрация
+20–50 % к рабочему давлению
Диаметр меньше 219 мм
пластина не помещается — нужен хомут
РЕЖИМ Б
≈ 30 кН
прижим двух ремней: F ≈ 2·T·sin 55° ≈ 1,6·T при T = 10 кН
≈ 3–4 кН
рабочая сила магнитов с запасом 2
Ремню не мешают краска и изоляция. На резервуаре ремень не нужен и не применим
Notes: Где магнитов не хватает? Первое — отверстия больше 13–16 миллиметров при давлении магистрали. Второе — длинные трещины при давлении выше 2–4 мегапаскалей. Третье — неснятая изоляция. Четвёртое, самое важное, — страховка: если конус подтечёт, нефть заполнит зону внутреннего контура, и при 6,3 мегапаскаля на пластину придётся около 26 килоньютонов. Плюс гидроудары. Для этих случаев есть режим Б — стяжные ремни. Два ремня дают около 30 килоньютонов, на порядок больше магнитов, и им не мешает изоляция.

## Slide 17: БЕЗ ЗАЧИСТКИ ДО МЕТАЛЛА И БЕЗ ОГНЕВЫХ РАБОТ
ПОДГОТОВКА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Покрытие | Толщина | Зачистка
Краска (РВС, надземные трубы) | 0,1–0,3 мм | Не нужна — заложено в расчёт
Плотная ржавчина | 0,1–0,5 мм | Не нужна; хлопья — латунной щёткой
Нефтяная плёнка, грязь | доли мм | Протереть ветошью
ПЭ-изоляция магистрали | 2–3,5 мм | Ручное холодное удаление в зоне уплотнения
Теплоизоляция | десятки мм | Снимается для доступа к течи
Без огневых работ
Нет сварки, шлифовки и электропитания в зоне течи
Безыскровой инструмент
Латунь и бронза: щётка, конус, ключи
Сильные магниты
Переключение только рычагом; опасность защемления, запрет для людей с кардиостимуляторами
Notes: Важный практический вопрос — нужно ли зачищать трубу под магнитами. Для краски, плотной ржавчины и нефтяной плёнки — нет: этот зазор уже заложен в расчёт. Зачистка нужна только на подземной магистрали с полиэтиленовой изоляцией, и только в зоне уплотнения. Это ручная холодная работа скребком, без искр. По безопасности: никаких огневых работ, инструмент из латуни и бронзы, магниты переключаются только рычагом.

## Slide 18: ЧТО ДАЁТ МВГП ПО СРАВНЕНИЮ С АНАЛОГАМИ
СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
Критерий | Чопик | Хомут | Пластырь с болтом | Магнитная оснастка | МВГП
Резервуары | ± | — | ✓ | ✓ | ✓
Трубопроводы | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
Мелкие свищи | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓
Без ударов и рывков | — | ✓ | ✓ | — | ✓
Примерка до фиксации | — | ± | ± | — | ✓
Проверка прилегания | — | — | — | — | вакуум
Контроль после установки | — | — | — | — | манометр
Высокое давление | ✓ | ✓ | — | ± | с ремнём
✓ — да, ± — частично, — — нет
Notes: Сравним МВГП с аналогами. Чопик и хомут хорошо держат давление, но чопик забивают ударом, а хомут не поставить на резервуар. Пластырь с болтом не закрывает мелкие свищи. Существующая магнитная оснастка прыгает на металл и не даёт примерить себя. МВГП закрывает и резервуары, и трубопроводы, ставится без удара, позволяет примерку, а вакуум и манометр дают то, чего нет ни у одного аналога, — проверку прилегания и контроль после установки.

## Slide 19: СЕБЕСТОИМОСТЬ И ЦЕНА КОМПЛЕКТА
ЭКОНОМИКА
Статья | тыс. ₽
Магнитные блоки переключаемые ×4 | 28,0
Корпус-пластина АМг6 (гибка, фрезеровка) | 12,0
Уплотнители NBR | 3,0
Полый конус и нажимной винт (латунь) | 4,5
Кран, шланг отвода | 3,5
Мановакуумметр и штуцеры | 2,5
Ручной вакуумный насос | 3,5
Стяжные ремни ×2 (режим Б) | 6,0
Кейс и ЗИП (сменные конусы, прокладки) | 6,0
Сборка и испытание | 8,0
Прямые затраты | 77,0
77 тыс. ₽
прямые затраты на комплект
92 тыс. ₽
себестоимость с накладными 20 %
129 тыс. ₽
цена без НДС (наценка 40 %), маржа 36,6 тыс. ₽
Оценка цен на 2026 г. без НДС; крупнейшая статья — магнитные блоки (36 % прямых затрат)
Notes: Перейдём к экономике. Сначала себестоимость одного комплекта. Самая дорогая статья — четыре переключаемых магнитных блока, около 28 тысяч рублей: это 36 процентов прямых затрат. Дальше пластина из алюминиевого сплава, уплотнители, латунный конус, кран, манометр, насос, ремни и кейс. Прямые затраты — около 77 тысяч рублей, с накладными — 92 тысячи. При наценке 40 процентов цена комплекта — около 129 тысяч рублей без НДС.

## Slide 20: ОДНА ОСТАНОВЛЕННАЯ ТЕЧЬ ОКУПАЕТ КОМПЛЕКТ
ЭКОНОМИКА
РАСХОД ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ
Q = μ·A·√(2Δp/ρ)
μ = 0,62; ρ = 850 кг/м³
МВГП останавливает течь на 1 ч раньше хомута: его не нужно подбирать по диаметру и доставлять
Нефть $60/барр ≈ 37 тыс. ₽/т (бюджет РФ 2026); при $92 (Urals, сентябрь 2026) ≈ 57 тыс. ₽/т
Сценарий | Расход, т/ч | Сохранено за 1 ч, тыс. ₽ ($60 / $92) | Окупает комплектов
Свищ Ø5 мм, нефтепровод, 2,5 МПа | 2,9 | 106 / 163 | 0,8
Свищ Ø10 мм, нефтепровод, 2,5 МПа | 11,4 | 425 / 652 | 3,3
Отверстие Ø20 мм, РВС, напор 15 м | 10,2 | 381 / 584 | 3,0
0,4–0,65 млн ₽
нефти сохраняет одна течь Ø10 мм — это 3–5 цен комплекта
Без учёта экологического ущерба, штрафов и простоя перекачки — реальный эффект выше
Notes: Теперь эффект для заказчика. Расход нефти через отверстие считаем по формуле истечения. Свищ 10 миллиметров даже при сниженном давлении 2,5 мегапаскаля даёт около 11 тонн нефти в час. Если МВГП останавливает течь хотя бы на час раньше хомута, который ещё нужно подобрать и доставить, это 425 тысяч рублей при цене нефти 60 долларов и 650 тысяч при сентябрьской цене Urals. Одна такая течь окупает три комплекта. И это без учёта экологического ущерба, штрафов и простоя.

## Slide 21: ЗАТРАТЫ НА РАЗРАБОТКУ И ОКУПАЕМОСТЬ
ЭКОНОМИКА ПРОЕКТА
Этап НИОКР | тыс. ₽
Моделирование и расчёты | 300
3D-модель, КД, типоразмеры | 250
Три прототипа | 450
Стенд до 10 МПа | 600
Испытания, −50 °C | 300
Патентование | 150
Оснастка для серии | 400
Декларирование, пилот | 250
Резерв 10 % | 270
Итого | 2 970
Chart: Накопленный денежный поток, млн ₽ (по годам)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Накопленный денежный поток | -2.97 | -2.25 | -0.43 | 2.49 | 5.41 | 8.33
3,5 млн ₽
NPV за 5 лет
2,1 года
окупаемость (дисконт. 2,6)
53 %
IRR
81 шт.
комплектов окупают НИОКР
Продажи 40/80/120/120/120 шт. в год; маржа 36,6 тыс. ₽; пост. расходы 0,5 млн ₽/год; налог 25 %; ставка 18 %
Notes: И экономика самого проекта. Чтобы дойти от концепции до серии, нужно около 3 миллионов рублей: моделирование, конструкторская документация, три прототипа, испытательный стенд, испытания на морозе, патентование и оснастка. Если продавать 40 комплектов в первый год, 80 во второй и по 120 дальше, с учётом налога и постоянных расходов проект окупается примерно за 2 года, с дисконтированием — за 2,6 года. NPV за пять лет — около 3,5 миллиона рублей, внутренняя норма доходности — 53 процента. Затраты на разработку окупаются после продажи примерно 81 комплекта.

## Slide 22: ОТ КОНЦЕПЦИИ К ПРОТОТИПУ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
ЭТАП 1
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Магнитная система в FEMM / ANSYS: подбор блоков, учёт зазора и кривизны
ЭТАП 2
3D-МОДЕЛЬ
Чертежи и типоразмерный ряд под диаметры труб и резервуары
ЭТАП 3
ПРОТОТИП
Стендовые испытания: отрыв, сдвиг, герметичность, −50 °C
ЭТАП 4
ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК
Проверка новизны сочетания решений (RU 2557648 и др.)
ЭТАП 5
ПИЛОТ И СЕРИЯ
Опытная эксплуатация у заказчика, запуск серийного производства
Цель следующего этапа — подтвердить расчётную область применения испытаниями прототипа
Notes: Что дальше. Первый этап — моделирование магнитной системы, чтобы точно подобрать блоки с учётом зазора и кривизны. Второй — 3D-модель и типоразмерный ряд. Третий — прототип и стендовые испытания на отрыв, сдвиг, герметичность и мороз. Четвёртый — патентный поиск, чтобы подтвердить новизну. И пятый — опытная эксплуатация у заказчика и запуск серии. Главная цель следующего этапа — подтвердить расчётную область применения испытаниями.

## Slide 23: ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВЫВОДЫ
1
Существующие средства либо держат давление, но ставятся медленно и под один диаметр, либо быстрые, но без контроля и с ударом магнита о стенку
2
Предложена МВГП: немагнитная пластина с переключаемыми магнитами, вакуумной проверкой прилегания, полым конусом с отводом и контрольной полостью
3
Четыре магнита и вакуум закрывают течи в резервуарах и свищи до 13–16 мм на магистрали при 6,3 МПа; для крупных дефектов — стяжной ремень
4
Себестоимость комплекта ≈ 92 тыс. ₽, цена ≈ 129 тыс. ₽; одна течь Ø10 мм сохраняет 0,4–0,65 млн ₽ нефти; проект (≈ 3 млн ₽) окупается за ≈ 2 года
5
Устройство ставится без огневых работ и зачистки до металла; следующий шаг — моделирование, прототип и испытания
Notes: Подведу итог. Существующие средства либо держат давление, но ставятся медленно, либо быстрые, но без контроля. Мы предложили магнитно-вакуумную пластину: её можно примерить, проверить вакуумом, включить магниты без удара и потом контролировать по манометру. По оценке, четыре магнита и вакуум закрывают течи в резервуарах и типичные свищи на магистрали, а для крупных дефектов есть ремень. По экономике: комплект стоит около 129 тысяч рублей, а одна остановленная течь сохраняет 0,4–0,65 миллиона, проект окупается примерно за два года. Устройство ставится без огневых работ. Следующий шаг — моделирование, прототип и испытания.

## Slide 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Notes: Спасибо за внимание! Готов ответить на вопросы.